## Slide 1
EcoWatt
Sistema Smart di Risparmio Energetico
Andrea Volpi · Alessandro Martinez

## Slide 2
Perché sprechiamo energia?
💡 Luci sempre accese
Le aule restano illuminate anche quando sono completamente vuote, per ore.
🌡️ Riscaldamento senza controllo
La temperatura non viene regolata in base alla presenza effettiva di persone.
🚫 Nessuna automazione
Senza sistemi automatici, lo spreco energetico è inevitabile e silenzioso.

## Slide 3
LA SOLUZIONE
EcoWatt — Automazione intelligente
Un sistema automatico basato su Arduino Uno che monitora presenza e temperatura in tempo reale, gestendo luce e allarmi senza alcun intervento umano.
Rileva la presenza
Sensore PIR attivo 24/7
Controlla la luce
LED acceso solo se necessario
Monitora la temperatura
Allarme automatico oltre soglia

## Slide 4
Componenti del Progetto
Arduino Uno
Il cervello del sistema: riceve i dati dai sensori ed esegue la logica di controllo.
Sensore PIR
Rileva la presenza umana nell'ambiente tramite radiazione infrarossa passiva.
LED Rosso
Simula la luce della stanza: si accende solo quando viene rilevata presenza.
Buzzer
Emette un allarme sonoro quando la temperatura supera la soglia critica di 40°C.
Sensore TMP36
Misura la temperatura ambiente in modo preciso e la trasmette ad Arduino.

## Slide 5
Come è collegato
Lo schema è stato progettato e verificato su Tinkercad prima della realizzazione fisica.
PIR
Segnale digitale di presenza
TMP36
Lettura analogica temperatura
LED
Uscita digitale luce
Buzzer
Uscita digitale allarme

## Slide 6
Logica di Funzionamento
EcoWatt risponde in tempo reale a tre scenari chiave, garantendo efficienza energetica e sicurezza ambientale.
✅ Persona Presente
Il sensore PIR rileva movimento → LED acceso automaticamente. La stanza è illuminata solo quando serve.
💡 Stanza Vuota
Nessun movimento rilevato → LED spento. Risparmio energetico immediato, senza intervento umano.
🔔 Temperatura > 40°C
TMP36 supera soglia critica → Buzzer attivato. Allarme acustico per segnalare condizioni anomale.

## Slide 7
Cosa abbiamo ottenuto
100%
Funzionante
Sistema operativo su breadboard fisica reale
3
Scenari gestiti
Presenza, assenza e allarme temperatura
0
Interventi manuali
Automazione completa, nessuna azione umana richiesta

## Slide 8
Arduino e Python: Il Codice
Codice Arduino
Gestisce sensori e attuatori direttamente sull'hardware.
Codice Python​
Riceve e visualizza i dati in tempo reale tramite porta Serial.​
​

## Slide 9
IL PROTOTIPO REALE
Il nostro prototipo
Il circuito fisico è stato assemblato e testato in laboratorio scolastico, replicando fedelmente lo schema progettato su Tinkercad.
Prototipo EcoWatt realizzato in laboratorio scolastico da Andrea Volpi e Alessandro Martinez.
Base in legno per stabilità e presentazione
Tutti i componenti correttamente collegati
Testato e verificato in più scenari operativi